Ανήκει στην Προκήρυξη  2/2014  Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  CPV: 30232000-4

Εκτυπωτών, Ειδικών πληκτρολογίων με αναγνώστη έξυπνων καρτών (smart card 	reader) και Εξαρτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών

ΠΙΝΑΚΑΣ A’

Πληκτρολόγιο υπολογιστών (πληκτρολόγιο smart cards):

Ποσότητα

100

► τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων ( 101, με χαραγμένους όπως Ελληνικούς χαρακτήρες

ΝΑΙ

► ενσωματωμένο smart card reader/ writer

ΝΑΙ

► η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται απαραίτητα μέσω USB θύρας.

ΝΑΙ

► μονάδα ανάγνωσης/ εγγραφής smart card (smart card reader/ writer) η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

ΝΑΙ

► δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των αντίστοιχων οδηγών (drivers). Να προσφερθούν οδηγοί (drivers) τουλάχιστον για Windows XP και για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα.

ΝΑΙ

► συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID

ΝΑΙ

► Λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα όπως Ελληνικής Αστυνομίας – Police On Line.

ΝΑΙ

► να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.

ΝΑΙ

► υποστήριξη Smart Card 16KB.

ΝΑΙ

► υποστήριξη Smart Card 32KB.

ΝΑΙ

► υποστήριξη Smart Card 64KB.

ΝΑΙ

► υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO 7816 ½/3/4.

ΝΑΙ

► δυνατότητα αναβάθμισης του firmware.

ΝΑΙ

► ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.

ΝΑΙ

► δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card.

ΝΑΙ

► Εγγύηση εξοπλισμού πίνακα 1.1.

(2 έτη

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 μεγάλης παραγωγής

Ποσότητα

5

Τεχνολογίας Laser

ΝΑΙ

Ασπρόμαυρος

ΝΑΙ

Σύνδεση USB2.0 & Ethernet

ΝΑΙ

Μνήμη εκτύπωσης

(256ΜΒ

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

(40 εκτ./λεπτό

Χρόνος προθέρμανσης

≤20 sec

Ταχύτητα εκτύπωσης 1ου αντιγράφου

≤8 δευτ.

Εκτύπωση διπλής όψης (Duplexer option) αυτόματα.

ΝΑΙ

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας

(250 φύλλα

Χωρητικότητα bypass

(100 φύλλα

Χωρητικότητα stacker

(150 φύλλα

Δυνατότητα χρησιμοποίησης χαρτιών διαφόρων τύπων όπως, απλό, λεπτό, παχύ, ανακυκλώμενο, labels και φάκελοι

ΝΑΙ

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε λειτουργεί

ΝΑΙ

Γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6 και PostScript3

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα λ/σ Windows, Mac, Linux

ΝΑΙ

Μέση μηνιαία παραγωγή average mantle

(4000

Μέγιστη μηνιαία παραγωγή Maximum mantle

(30000

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

(100000

Μέσος όρος ζωής Estimated unit life

900.000 ή 5 έτη

Διάρκεια Maintenance Kit

(200.000 σελ.

Κόστος Maintenance Kit, χωρίς μεταβολή για 3 έτη

≤ ¼ τιμής αγοράς εκτυπωτή

Διάρκεια Fuser

(200.000 σελ.

Ανάλυση εκτύπωσης

1.200x1200 dpi

Διάρκεια γραφίτη (TONER)

(20.000 εκτ.

Εγγυήσεις εκτυπωτή

(2 έτη

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 μικρής παραγωγής

Ποσότητα

50

Τεχνολογίας Laser

ΝΑΙ

Ασπρόμαυρος

ΝΑΙ

Σύνδεση USB 2.0 & Ethernet

ΝΑΙ

Μνήμη εκτύπωσης

(64ΜΒ

Ταχύτητα εκτύπωσης

(24 εκτ./λεπτό

Χρόνος προθέρμανσης

≤20 δευτ.

Χρόνος εκτύπωσης 1ου αντιγράφου

≤8 δευτ.

Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6 και PostScript3

ΝΑΙ

|p`pNA1

yj]P@.

e㐁昴ĀΑνάλυση̠

Ανάλυση τουλάχιστον 600x600 dpi

ΝΑΙ

Εκτύπωση διπλής όψης (Duplexer option) αυτόματα

Προαιρετική

Υποστηριζόμενα λ/σ Windows, Macintosh & Linux

ΝΑΙ

Κασέτα τροφοδοσίας χωρητικότητας

(250 φύλλα

Μέση μηνιαία παραγωγή average mantle

(700

Μέγιστη μηνιαία παραγωγή Maximum mantle

(6000

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

(25000

Εγγυήσεις εκτυπωτή

(2 έτη

Εξαρτήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Εξυπηρετητών.

Μνήμες RAM 2GB (DDR3) Η/Υ:

Ποσότητα

300

Τύπου DDR3 dual channel

(2 GB

Ταχύτητα διαύλου

(1333 MHz

Μητρικές κάρτες Η/Υ:

ΝΑΙ

Ποσότητα

300

Να συνοδεύεται από CD οδηγών εγκατάστασης

ΝΑΙ

Socket 1155

NAI

Mε ενσωματωμένη κάρτα ήχου (onboard chipset)

NAI

Με ελεγκτές SATA II για τέσσερις (4) τουλάχιστον συσκευές

NAI

Wake On LAN

NAI

Με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου PnP, 10/100 Mbps LAN autosense

ΝΑΙ

Mε ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης DDR3

NAI

Με δίαυλο PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS

ΝΑΙ

Ταχύτητα διαύλου

(1333 MHz

Κεντρικοί επεξεργαστές Η/Υ:

Ποσότητα

300

Αρχιτεκτονικής x86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.

ΝΑΙ

Socket 1155

NAI

Αριθμός πυρήνων

(2

Cooling Device

NAI

Ταχύτητα Επεξεργαστή

(2.50 GHz

Τροφοδοτικά Η/Υ:

Ποσότητα

300

Με προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες, διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, Energy Star, 80+ κλπ), κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.

ΝΑΙ

Ισχύς

(450 W

Main Connector

20 + 4 Pin (1)

Σκληροί Δίσκοι Η/Υ:

Ποσότητα

300

Διασύνδεση

SATA II

Χωρητικότητα

(500 GB

Μέγεθος

3.5 Inches

Κουτιά Η/Υ (Case)

Ποσότητα

30

Τύπος θήκης midi tower

NAI

Τύπος μητρικής m-atx

MAI

USB εμπρόσθιες θύρες

(2

Συσκευές DVD Η/Υ:

ΝΑΙ

Ποσότητα

100

τύπος Dual Layer

ΝΑΙ

► Εγγύηση εξοπλισμού πίνακα 1.4.

(2 έτη

Εξαρτήματα εκτυπωτών

Wincor Nixdorf 4915+ Printhead

Ποσότητα

10

Wincor Nixdorf 4915xe Printhead

Ποσότητα

10

Wincor Nixdorf 4915+ Motherboard

Ποσότητα

10

Wincor Nixdorf 4915xe Motherboard

Ποσότητα

10

Wincor Nixdorf 4915series Power Supply

Ποσότητα

5

Wincor Nixdorf 4915series Carrier

Ποσότητα

15

HP MFP4345 Maintenance Kit

Ποσότητα

150

HP MFP4345 ADF Kit

Ποσότητα

20

HP P2015dn Maintenance Kit

Ποσότητα

10

Lexmark E260 Pick Up Rollers

Ποσότητα

100

Lexmark T652 Pick Up Rollers

Ποσότητα

20

Lexmark E250 Photoconductor

Ποσότητα

20

Lexmark E332 Photoconductor

Ποσότητα

10

Lexmark E260 Photoconductor

Ποσότητα

50

Lexmark E260 Fuser

Ποσότητα

10

► Εγγύηση εξοπλισμού πίνακα 1.5.

(2 έτη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Παράδοση στην αποθήκη της Δ/νσης Πληροφορικής /Α.Ε.Α (Π. Κανελλοπούλου 4-ΑΘΗΝΑ) εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οριστική παραλαβή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.

ΝΑΙ

}εn]nKnεn}

yl^SyD

~»Κsk_TB8

~~~~qgqgqgqXqXqXq

Βασικό

Επικεφαλίδα 1,H1 Char,H1,Head1,Heading apps,h1,BMS Heading 1,H11,H12,H13,H14,H15,H16,H17,Outline1,Level 1 Topic Heading,Header1,Heading 1-ERI,l1,Head 1 (Chapter heading),Head 1,Head 11,Head 12,Head 111,Head 13,Head 112,Head 14,Head 113,Head 15,Head 114

Επικεφαλίδα 2,2,Header 2,h2,Heading Bug,H2,Sub-Head1,Heading 2- no#,H21,H22,H23,H2Normal,Sub Head,H211,H212,H221,H2111,H24,H213,H222,H2112,H231,H2121,H2211,H21111,H25,H26,H214,H223,H2113,H27,H215,H224,H2114,H28,H216,H225,H2115,H232,H241,H2122,H2212,ni2

Επικεφαλίδα 3,H3,Proposa,Project 3,h3,Heading 3 - old,1.2.3.,alltoc,3,Heading 4 Proposal,h31,h32,Bold Head,bh,(1.1.1),hd3,Minor,1.1.1 Heading,0,Heading 2.3,(Alt+3),Titles,(Alt+3)1,(Alt+3)2,(Alt+3)3,(Alt+3)4,(Alt+3)5,(Alt+3)6,(Alt+3)11,(Alt+3)21,l3,H31,H

Επικεφαλίδα 4,Heading 4 Char,Heading 4 Char3 Char,Heading 4 Char Char2 Char,h4 Char Char2 Char,H41 Char Char2 Char,H4 Char Char2 Char,t4 Char Char2 Char,h41 Char Char2 Char,H42 Char Char2 Char,H411 Char Char2 Char,h42 Char Char2 Char,H43 Char Char2 Char

Επικεφαλίδα 5,H5,H51,h5,H52,H511,H53,H512,H521,H5111,H54,H513,H55,H514,H56,H515,H522,H5112,H531,H5121,H541,H5131,H551,H5141,H57,H516,H523,H5113,H532,H5122,H542,H5132,H552,H5142,H58,H517,H524,H5114,H533,H5123,H543,H5133,H553,H5143,H59,H518,H525,H5115,ti

Επικεφαλίδα 6,H6,Char Char,Char Char Char,Char Char + Left:  0 cm,... + Left:  0 cm,...,Char Char Char Char Char Char,Char Char Char Char Char,Legal Level 1.,not Kinhill,Legal Level 1.1.,not Kinhill1,h6,Third Subheading

Επικεφαλίδα 7,Επικεφαλίδα 7 Char Char,Επικεφαλίδα 7 Char Char Char,Επικεφαλίδα 7 Char Char + Justified,Heading 7 Char Char,Heading 7 Char Char Char,Heading 7 Char1,Heading 7 Char Char1 Char,Heading 7 Char Char1 Char Char Char Char Char Ch

µΕπικεφαλίδα 8,Legal Level 1.1.1.,t3,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,heading 81,heading 82,heading 83,heading 84,heading 85,heading 86,heading 87,heading 88,heading 89

)Επικεφαλίδα 9,AC&E_1,Legal Level 1.1.1.1.

ροεπιλεγμένη̠³ραμματοσειρά̀

Κανονικός πίνακας

ανονικός̠Àίνακας̀

Χωρίς λίστα

§ωρίς̠»ίστὰ

_Βασικό Πιν.

Κεφαλίδα

εφαλίδὰ

Κείμενο υποσημείωσης

είμενο̠Åποσημείωσης̀

αραπομπή̠Åποσημείωσης̀

Heading 4 Char,Heading 4 Char3 Char,Heading 4 Char Char2 Char,h4 Char Char2 Char,H41 Char Char2 Char,H4 Char Char2 Char,t4 Char Char2 Char,h41 Char Char2 Char,H42 Char Char2 Char,H411 Char Char2 Char,h42 Char Char2 Char,H43 Char Char2 Char Char

Heading 4 Char,Heading 4 Char3 Char,Heading 4 Char Char2 Char,h4 Char Char2 Char,H41 Char Char2 Char,H4 Char Char2 Char,t4 Char Char2 Char,h41 Char Char2 Char,H42 Char Char2 Char,H411 Char Char2 Char,h42 Char Char2 Char,H43 Char Char2 Char Char

Ευρετήριο 1

a_a_1o

a_a_1o

Κανονικό (Web)

List Paragraph

List Paragraph

normal

normal

Κείμενο πλαισίου

είμενο̠Àλαισίοὺ

_Toc234730893

_Toc234730893

*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags

metricconverter

3.5 Inches	€ProductID

WW8Num2

WW8Num4

WW8Num2

WW8Num4

(D(> E

J

V?`{hP

Unknownÿ

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

Tahoma

Tahoma

Verdana

Verdana

Courier New

Courier New

Wingdings

Wingdings

z$G#µ&

'ƒ&'

ΙΝΑΚΑΣ̀

247572

247572

247572

Normal

Microsoft Word 10.0

Hewlett-Packard Company

Root Entry

1Table

1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

του Microsoft Word

MSWordDoc

Word.Document.8

Root Entry

Root Entry

1Table

1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

του Microsoft Word

MSWordDoc

Word.Document.8

Hewlett-Packard Company