| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΫΠ: | 74.400,00€(με τον ΦΠΑ) |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| Πληροφορίες: Α. Λατσίνογλου | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 29/2018 |
| Τηλ: 2521052728 |  |  |
| Fax: 2521100470 | cpv: | 50100000-6 |
| Email: thanasisl@doxato.gr |  |  |

# ΜΕΛΕΤΗ

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Οικονομικές Προσφορές

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΫΠ: | 74.400,00€(με τον ΦΠΑ) |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| Πληροφορίες: Α. Λατσίνογλου | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 29/2018 |
| Τηλ: 2521052728 |  |  |
| Fax: 2521100470 | cpv: | 50100000-6 |
| Email: thanasisl@doxato.gr |  |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα, συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος η παρούσα μελέτη που αφορά στις πάσης φύσεως εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ώστε, λόγω: α) της έλλειψης κατάλληλων εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό για εξειδικευμένες επισκευές (PLC, υδραυλικά συστήματα κ.α. ή επισκευές μεγάλης κλίμακας (κατασκευή φορείου, μαχαιριού κ.α. και β) του μεγάλου πλήθους των ειδικών ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση των είκοσι εννέα (29) οχημάτων (υπερκατασκευές απορριμματοφόρων, ρυμουλκά συρμών μεταφοράς – συμπίεσης απορριμμάτων κ.α.), να ανατεθούν οι εργασίες αυτές σε εξωτερικά συνεργεία. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του συνεργείου επισκευής οχημάτων του Δήμου εκτελεί τις ορισμένες από τις περιοδικές και καθημερινές εργασίες επισκευής και συντήρησης μικρής κλίμακας, αλλά είναι απασχολημένο και στη συντήρηση του λοιπού εξοπλισμού του δήμου (χλοοκοπτικά, κάδοι απορριμμάτων, κτίρια, δίκτυα κλπ).

Για την σύνταξη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ελήφθησαν υπ’ όψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων και ωρών εργασίας, οι ζημιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές, τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται με τη συμπλήρωση των χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως αυτοί φαίνονται στον προϋπολογισμό των εργασιών. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος και υπερκατασκευής .

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις 12 υποομάδες επισκευών και συντήρησης

| 4-6-2018 Συντάχθηκε | 4-6-2018 Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος |
| Θεόδωρος Κυριατζάκης Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων | Αθανάσιος Λατσίνογλου Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΫΠ: | 74.400,00€(με τον ΦΠΑ) |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| Πληροφορίες: Α. Λατσίνογλου | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 29/2018 |
| Τηλ: 2521052728 |  |  |
| Fax: 2521100470 | cpv: | 50100000-6 |
| Email: thanasisl@doxato.gr |  |  |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής προμέτρηση των εργασιών, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε υποομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των συμβάσεων.

| ΚΑ | 10/6263 | 10/6671 | 20/6263 | 20/6671 | 25/6263 | 25/6671 | 30/6263 | 30/6264 | 30/6671 | 30/6672 | 70/6263 | 70/6671 | Σύνολα ανά υπηρεσία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία | Διοικ.& Οικ Υπηρεσία (10) | Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισμός (20) | Ύδρευση-Άρδευση-Αποχέτευση (25) | Τεχνική Υπηρεσία (30) | Λοιπές Υπηρεσίες (70) |  |
|  |  |  |  | Μέσα μεταφ. | M.E. | Μέσα μεταφ. | M.E. |  |  |
| Κωδικός | Είδος εργασιών | Εργασία | Αντ/κά | Εργασία | Αντ/κά | Εργασία | Αντ/κά | Εργασία | Εργασία | Αντ/κά | Αντ/κά | Εργασία | Αντ/κά |  |
| ΟΜΑΔΑ Α' (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κλπ) |  |
| Α.1.1 | Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, συστημάτων διεύθυνσης κλπ (Ομάδα οχημάτων Ι) | 0 | 0 | 4.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Α.1.2 | Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, συστημάτων διεύθυνσης κλπ (Ομάδα οχημάτων ΙΙ) | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 300 | 2.000 | 300 | 3.000 | 0 | 0 | 7.000 |
| Α.1.3 | Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, συστημάτων διεύθυνσης κλπ (Ομάδα οχημάτων ΙΙΙ) | 400 | 300 | 0 | 0 | 800 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 4.400 |
| Α.2.1 | Ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.α. (Ομάδα οχημάτων Ι&ΙΙ) | - | 0 | - | 2,000 | - | 0 | - | - | 0 | 1.000 | - | 0 | 3.000 |
| Α.2.2 | Ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.α. (Ομάδα οχημάτων ΙΙΙ) | - | 0 | - | 0 | - | 450 | - | - | 300 | 0 | - | 400 | 1.150 |
| Α.3 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 100 | 150 | 1.000 | 1,000 | 500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 500 | 100 | 200 | 4.850 |
| Α.4 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Α.5 | Συντήρηση και επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυμπιεστών κλπ (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 4.100 |
| ΟΜΑΔΑ Β' (υπερκατασκευές) |  |
| Β.1 | Υπερκατασκευές και εργασίες μηχανουργείου (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 0 | 0 | 1.500 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.400 | 800 | 0 | 0 | 7.200 |
| Β.2 | Φανοποιεία οχημάτων (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 100 | 200 | 1.500 | 1,500 | 500 | 1.000 | 400 | 500 | 400 | 300 | 200 | 300 | 6.900 |
| ΟΜΑΔΑ Γ' (ελαστικά, πλύσιμο, γρασάρισμα) |  |
| Γ.1 | Προμήθεια ελαστικών, συντήρηση ελαστικών (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 0 | 400 | 1.500 | 1,500 | 200 | 1.200 | 200 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 100 | 800 | 12.900 |
| Γ.2 | Πλύσιμο, γρασάρισμα (όλες οι Ομάδες Οχημάτων) | 100 | 0 | 2.000 | 0 | 700 | 0 | 400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 |
| Σύνολα ανά ΚΑ | 700 | 1.050 | 13.500 | 24.100 | 2.900 | 5.750 | 2.300 | 6.100 | 4.200 | 11.100 | 700 | 2,000 | 74.400 |

| 4-6-2018 Συντάχθηκε | 4-6-2018 Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος |
| Θεόδωρος Κυριατζάκης Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων | Αθανάσιος Λατσίνογλου Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΫΠ: | 74.400,00€(με τον ΦΠΑ) |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| Πληροφορίες: Α. Λατσίνογλου | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 29/2018 |
| Τηλ: 2521052728 |  |  |
| Fax: 2521100470 | cpv: | 50100000-6 |
| Email: thanasisl@doxato.gr |  |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Δοξάτου διαθέτει είκοσι εννέα (29) οχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, συρμοί μεταφοράς, φορτηγά, ημιφορτηγά, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά, λεωφορείο κ.α. Για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτείται συνεργείο ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, ταχογράφων, ψυκτικού, υπερκατασκευών με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

Δεδομένου ότι στην ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία που να καλύπτουν κάθε είδους εργασία και επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα έργου του Δήμου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες και επί μικρών επιβατικών και επί μηχανημάτων έργου και φορτηγών, η παρούσα μελέτη για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων βασίζεται στην ομαδοποίηση των οχημάτων και στο είδος των εργασιών ανά ομάδα οχημάτων.

Οι ομάδες οχημάτων είναι τρεις (3) (Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) και φαίνονται στον Πίνακας 1.

Πίνακας 1

Ομάδες Οχημάτων

| α/α | Είδος Οχήματος | Κατασκευαστής | Αρ. Κυκλοφορίας | Έτος 1ης Κυκλοφορίας | Κινητήρας | ΚΑ Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Ι | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ |
| 1 | ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | VOLVO | KY 8688 | 2010 | Πετρέλαιο | 20 |
| 2 | ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | VOLVO | ΚΥ 8721 | 2010 | Πετρέλαιο | 20 |
| 3 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | MERCEDES | KHY 1404 | 1994 | Πετρέλαιο | 20 |
| 4 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | MERCEDES | KHY 1445 | 1999 | Πετρέλαιο | 20 |
| 5 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | STEYR | KHY 1415 | 1996 | Πετρέλαιο | 20 |
| 6 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | FIAT IVECO | KHY 9411 | 2002 | Πετρέλαιο | 20 |
| 7 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | IVECO | ΚΥ8704 | 2010 | Πετρέλαιο | 20 |
| 8 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | MERCEDES | ΚΗΗ5292 | 2014 | Πετρέλαιο | 20 |
| 9 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | MERCEDES | ΚΗΥ9522 | 2018 | Πετρέλαιο | 20 |
| 10 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | IVECO | KHY 1486 | 1999 | Πετρέλαιο | 20 |
| 11 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | MERCEDES | KHY 1385 | 1984 | Πετρέλαιο | 20 |
| 12 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | FIAT IVECO | KHY 1485 | 1999 | Πετρέλαιο | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΙΙ | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ |
| 1 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | JCB | ME 116311 | 2010 | Πετρέλαιο | 30 |
| 2 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ | JCB | ME 48078 | 2002 | Πετρέλαιο | 30 |
| 3 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ | KOMATSU | ME 48016 | 1998 | Πετρέλαιο | 30 |
| 4 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ | VOLVO | ME 097958 | 2007 | Πετρέλαιο | 30 |
| 5 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | NISSAN | ME 48059 | 2001 | Πετρέλαιο | 20 |
| 6 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | MERCEDES | KHY 1405 | 1995 | Πετρέλαιο | 20 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΚΟ MHXANHMA | FENOT | ME 52716 | 1973 | Πετρέλαιο | 30 |
| 8 | ΣΑΡΩΘΡΟ | IVECO | ΜΕ 75937 | 2003 | Πετρέλαιο | 20 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ | ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
| 1 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ (κλούβα) | FORD | KHY 9467 | 2008 | Πετρέλαιο | 25 |
| 2 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ (κλούβα) | FORD | KHY 9469 | 2008 | Πετρέλαιο | 25 |
| 3 | (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 | MAZDA | KHY 1444 | 1999 | Βενζίνη | 25 |
| 4 | (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 | MAZDA | KHY 9500 | 1999 | Βενζίνη | 25 |
| 5 | (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ | MERCEDES | KHY 9470 | 2003 | Πετρέλαιο | 30 |
| 6 | (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ | TOYOTA | KHY 9511 | 1991 | Βενζίνη | 70 |
| 7 | (ΗΜΙ)ΦΟΡΤΗΓΟ | MITSUBISHI | KHY 9493 | 1999 | Πετρέλαιο | 25 |
| 8 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | HUNDAI | KHY 9416 | 2005 | Βενζίνη | 70 |
| 9 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | HONDA | KHY 9514 | 2010 | Βενζίνη | 10 |

Οι ομάδες των εργασιών φαίνονται στον Πίνακας 2.

Πίνακας 2

Ομάδες Εργασιών

| Κωδικός Τμήματος | Ομάδα Οχημάτων | Περιγραφή εργασιών |
| --- | --- | --- |
| Α.1.1 | Ι Απορριμματοφόρα, Φορτηγά, Λεωφορείο | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, μηχανισμός καμπίνας, κλιματισμός-αερισμός καμπίνας, σύστημα πέδησης, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Α.1.2 | ΙΙ Μηχανήματα Έργου | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, μηχανισμός καμπίνας, κλιματισμός-αερισμός καμπίνας, σύστημα πέδησης, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Α.1.3 | ΙΙΙ Λοιπά αυτοκίνητα | Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, εμπρόσθιο σύστημα, σύστημα ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ), αεροσυμπιεστής, διαφορικό, σύστημα πέδησης, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα, κλιματισμός (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Α.2.1 | Ι & ΙΙ Απορριμματοφόρα, Φορτηγά, Λεωφορείο, Μηχανήματα Έργου | Ανταλλακτικά |
| Α.2.2 | ΙΙΙ Λοιπά αυτοκίνητα | Ανταλλακτικά |
| Α.3 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Α.4 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος, ταχογράφων (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Α.5 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυμπιεστών κ.α. (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Β.1 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής, υδραυλικά συστήματα, μηχανικά ή πνευματικά συστήματα υπερκατασκευής, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα υπερκατασκευής, στεγανοποίηση (τσιμούχες, λάστιχα κλπ), συμπιεστές απορριμμάτων |
| Β.2 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Φανοποιεία οχημάτων (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Γ.1 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Προμήθεια ελαστικών, συντήρηση ελαστικών (εργασία και ανταλλακτικά) |
| Γ.2 | Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Όλα τα οχήματα | Πλύσιμο, γρασάρισμα (εργασία) |

Με την ανωτέρω ομαδοποίηση των οχημάτων και των εργασιών, ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων του.

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες στο Παράρτημα Α. Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης (και τα ανταλλακτικά εφόσον περιλαμβάνονται) που περιλαμβάνει κάθε κωδικός προσφοράς.

| 4-6-2018 Συντάχθηκε | 4-6-2018 Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος |
| Θεόδωρος Κυριατζάκης Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων | Αθανάσιος Λατσίνογλου Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΫΠ: | 74.400,00€(με τον ΦΠΑ) |
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| Πληροφορίες: Α. Λατσίνογλου | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 29/2018 |
| Τηλ: 2521052728 |  |  |
| Fax: 2521100470 | cpv: | 50100000-6 |
| Email: thanasisl@doxato.gr |  |  |

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος 2019.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σύνταξη Προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τους τιμοκαταλόγους με τα γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα της ομάδας οχημάτων (Πίνακας 1) για τα οποία θα υποβάλει προσφορά. Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Τεχνική Προσφορά στην οποία θα δηλώνει:

1)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την παροχή των υπηρεσιών

2) τον τεχνικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών

3) δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος.

4) Ότι πληροί τους παρακάτω Ειδικούς όρους:

α. Ο τιμοκατάλογος που συνοδεύει την οικονομική του προσφορά πρέπει να περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει

β. Εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να είναι σε θέση ο ανάδοχος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

γ. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί και να επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα/μηχάνημα έργου όπου κι αν βρίσκεται αυτό.

5) Η αναθέτουσα αρχή θεωρεί επιβεβλημένη την επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προς επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του είδους και του τύπου των οχημάτων καθώς και των επισκευών που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή επισκευή τους, σε συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Μηχανοστάσιο-Αποθήκες 13ο χλμ Δράμας-Καβάλας, Δοξάτο, τηλέφωνο 2521067658).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε Τμήμα (Πίνακα 2).

Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά Τμήμα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για εργασία και ανταλλακτικά για το σύνολο των οχημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Επί των τιμών του καταλόγου θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση..

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για ανταλλακτικά για το σύνολο των οχημάτων του Δήμου. Επί των τιμών του καταλόγου θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση.

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής.

Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν για ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### Διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών

### Διαδικασία

- Το υπεύθυνο Τμήμα για τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» (στο εξής «Εντολή») που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής. Στο έντυπο αναγράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής.

- Η αρμόδια επιτροπή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (στο εξής «Επιτροπή Συντήρησης») προωθεί την Εντολή σε συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο, συνοδευόμενη από «ΔΕΛΤΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» (στο εξής «Δελτίο»)

- Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται, σε χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 6, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται να συμπληρώσει στο Δελτίο τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται, καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.

- Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Επιτροπή Συντήρησης για επανέλεγχο με τις παρατηρήσεις του συνεργείου, ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση με την έκδοση απόφασης «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» (στο εξής «Απόφαση Επιτροπής»).

- Το συνεργείο υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός διαστήματος που θα ορισθεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία κατά την συμπλήρωση του Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι:

- Ο δήμος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του.

- Ο δήμος έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει με άλλο συνεργείο τον απαιτούμενο χρόνο για την εκάστοτε επισκευή/συντήρηση.

- Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

- δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

- Ο δήμος δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου μετά ή άνευ ανταλλακτικών από το συνεργείο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

- Ο δήμος μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά από άλλον προμηθευτή και να τα παραδώσει στο συνεργείο για την τοποθέτησή τους.

- Κατά την διάρκεια παραμονής οχήματος ή οχημάτων στον χώρο του αναδόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά ή απώλεια που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλης αιτίας μέχρι παράδοσης αυτού στον Δήμο Δοξάτου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.

- Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.

- Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.

- Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει Τεχνική Έκθεση από τον ανάδοχο για ειδικά ζητήματα (αιτία βλάβης, ακριβής διάγνωση, λεπτομερής περιγραφή της βλάβης ή της κατάστασης του οχήματος, προέλευση ανταλλακτικών, πρόταση για χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών κλπ)

### ΑΡΘΡΟ 4ο

### Επικοινωνία

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

### ΑΡΘΡΟ 5 ο

Εγγύηση Επισκευών

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 12 μήνες.

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12  μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας.

Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

#### ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος Ανταπόκρισης - Προθεσμία Παράδοσης

Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι άμεση εντός του επόμενου 24ώρου για συνηθισμένες επισκευές και εντός της ίδιας ημέρας εφόσον η Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης Επισκευής Οχήματος και προμήθειας Υλικών» φέρει την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ». Η μη ανταπόκριση του συνεργείου αποτελεί λόγο έκπτωσης.

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής.

Η προθεσμία παράδοσης του επισκευασμένου/συντηρημένου οχήματος, αναγράφεται τόσο στο Δελτίο όσο και στην Απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Η προθεσμία παράδοσης του επισκευασμένου/συντηρημένου οχήματος ξεκινάει από την επομένη της παραλαβής από το συνεργείο της Εντολής της Επιτροπής.

.

#### ΑΡΘΡΟ 7 ο

Μεταφορά οχημάτων και ανταλλακτικών

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

Εφόσον οποιαδήποτε χρονική στιγμή το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου και να επισκευάσει τη βλάβη ή να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του.

#### ΑΡΘΡΟ 8 ο

Παραλαβή Εργασιών

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή/και των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

### ΑΡΘΡΟ 9 ο

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους.

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας και γνήσια. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών.

Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα μας, ούτε ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ο μειοδότης μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο ανάδοχος μειοδότης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης & προμήθειας του ανταλλακτικού για λογαριασμό του Δήμου, μετά από συνεννόηση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους.

### ΑΡΘΡΟ 10 ο

Ποινικές Ρήτρες

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων..

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών συντήρησης του εκάστοτε οχήματος όπως έχει συμφωνηθεί και αναγραφεί στην Απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων για την «Εισαγωγή οχήματος σε ιδιωτικό συνεργείο» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης, υπολογίζονται ως εξής:

α)	για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας συντήρησης του εκάστοτε οχήματος, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

β)	για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας συντήρησης του εκάστοτε οχήματος, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

| 4-6-2018 Συντάχθηκε | 4-6-2018 Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος |
| Θεόδωρος Κυριατζάκης Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων | Αθανάσιος Λατσίνογλου Πολιτικός Μηχανικός |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α |
| --- |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κ.α. (απορριμματοφόρων, φορτηγών, πλυντηρίων, καλαθοφόρων, επιβατικών, κ.λ.π.) |
| α/α | Εργασία | Οχήματα | Φορτ. & Απορ/ρα | Μηχανήματα Έργου |
|  |  | <3,5tn | < 5tn | >5tn | <100ΗP | >100ΗP |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ |
| 1 | Ρεκτιφιέ στροφάλου | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Εφαρμογή κουζινέτων | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Πλάνισμα καπακιού | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Πλάνισμα κορμού κινητήρα | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Αντικατάσταση χιτωνίων | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Αλλαγή οδηγών βαλβίδων | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Αλλαγή εδρών βαλβίδων | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Φλάντζες τσιμούχες | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Ελατήρια | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ρύθμιση βαλβίδων | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Αλλαγή αντλία νερού | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | Επισκευή υπερσυμπιεστή | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 20 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 21 | SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Έλεγχος καυσαερίων | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων | 3 | - | - | 2 | 3 |
| 24 | Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 25 | Επισκευή ψυγείου | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 26 | Αλλαγή ιμάντα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Αντικατάσταση κολλάρου νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |
| 1 | Αλλαγή φουρκέτες | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Αλλαγή συγχρόνιζε | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Αλλαγή ρουλεμάν | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Αλλαγή γραναζιών | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) | - | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 7 | Φλάντζες τσιμούχες | - | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Πρωτεύων άξονας κομπλέ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | ∆ευτερεύων άξονας κομπλέ | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | Πρωτεύων – ∆ευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Σταυροί ταχυτήτων | 5 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 12 | Σταθερά ταχυτήτων | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων | - | 16 | 16 | - | - |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ |
| 1 | Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Επισκευή δίσκου | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Επισκευή πλατώ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Αλλαγή φυσούνας | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) |
| 1 | Αλλαγή αμορτισέρ | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Αλλαγή - επισκευή σούστες | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | Αλλαγή μπρακέτα | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Αλλαγή σινεμπλόκ | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Αλλαγή κόντρες κλπ. | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ |
| 1 | Έλεγχος δικτύου αέρος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ |  |  |  |  |  |
| 9 | Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Τσιμούχες – δαχτυλίδια | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Αλλαγή δύο ταμπούρων | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 14 | Αλλαγή 4 ελατηρίων | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
| 1 | Ακραξώνιο | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Πείρος ακραξωνίου | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Γλίστρες – κουζινέτα | - | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | Τάπες πηροδακτυλιών |  |  |  |  |  |
| 8 | Γρασσαδοράκια |  |  |  |  |  |
| 9 | Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 12 | Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 13 | Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 14 | Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ |
| 1 | Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), ∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Σετ ελατήρια κόφλερ |  |  |  |  |  |
| 5 | Βαλβίδα κόφλερ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Χιτώνιο κόφλερ |  |  |  |  |  |
| 7 | Φίλτρα |  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ |
| 1 | Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 2 | Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Φλάντζες τσιμούχες | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
| 1 | Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Επισκευή καθισμάτων αέρος | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 10 | Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 11 | Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Επισκευή αρθρώσεων θυρών | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 15 | Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 16 | Τσιμούχες στεγανοποίηση | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ |
| 1 | Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ-ΒΑΦΗΣ |
| 1 | Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού | - | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου | - | - | - | 2 | 2 |
| 7 | Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού | - | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 10 | Αλλαγή προφυλακτήρα | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 12 | Αλλαγή γρύλου τζαμιού | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 13 | Βαφή φτερών αυτοκινήτου | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 14 | Βαφή πόρτας φορτηγού | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 15 | Επισκευή κλειδαριάς | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| 1 | Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος καυσαερίων | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Έλεγχος τροφοδοσίας | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Επισκευή αντλίας πετρελαίου | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Εξαγωγή – επισκευή μπεκ | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Αλλαγή ρεγουλατόρου | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Έλεγχος ρεγουλατόρου | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Αλλαγή ρύθμισης | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO | 4 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ |
| 1 | Γενική επισκευή μίζας | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Αλλαγή μίζας | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Αλλαγή δυναμό | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Έλεγχος και επισκευή φωτισμού | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Αλλαγή φαναριών | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Έλεγχος και επισκευή μίζας | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Έλεγχος και επισκευή δυναμό | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Έλεγχος και επισκευή φάρων | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Αντικατάσταση λαμπτήρων | 0,20 |  |  |  |  |
| 17 | Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων | 0,20 |  |  |  |  |
| 18 | Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών | 8 |  |  |  |  |
| 20 | Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Αντικατάσταση φανών | 0,30 |  |  |  |  |
| 23 | Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Αντικατάσταση ψυγείου | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Επισκευή καυστήρα | 4 |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Β |
| --- |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απορριμματοφόρων – φορτηγών – πλυντηρίων κ.λ.π. |
| α/α | Εργασία | Ώρες |  | α/α | Εργασία | Ώρες |
| 1 | Αλλαγή box κολώνας container | 7 |  | 318 | Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου | 40 |
| 2 | Αλλαγή αεροφουσκας | 5 |  | 319 | Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλετου | 10 |
| 3 | Αλλαγή ακρόμπαρου | 2 |  | 320 | Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. | 3.5 |
| 4 | Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. | 2 |  | 321 | Αλλαγή άρθρωσης πόρτας | 8.5 |
| 5 | Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού | 6 |  | 322 | Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container | 26.5 |
| 6 | Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας | 3.5 |  | 323 | Αλλαγή άρθρωσης πρέσας | 5 |
| 7 | Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου | 6 |  | 324 | Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container | 13.5 |
| 8 | Αλλαγή άκρου λεβιε | 1 |  | 325 | Αλλαγή άρθρωσης σώματος | 5 |
| 9 | Αλλαγή αμορτισέρ | 3 |  | 326 | Αλλαγή άρθρωσης τροχού container | 3.5 |
| 10 | Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) | 0.6 |  | 327 | Αλλαγή ασφάλειας βραχιονος σ.μ.α. | 33.5 |
| 11 | Αλλαγή αναστολέα σώματος | 2.5 |  | 328 | Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol | 3.5 |
| 12 | Αλλαγή ανέμης | 2.5 |  | 329 | Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain | 20 |
| 13 | Αλλαγή αντλίας νερού | 7 |  | 330 | Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. | 20 |
| 14 | Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού | 20 |  | 331 | Αλλαγή βάκτρου εμβόλου | 2 |
| 15 | Αλλαγή άξονα ραουλoυ | 5 |  | 332 | Αλλαγή βαλβίδας | 2 |
| 16 | Αλλαγή άξονα | 5 |  | 333 | Αλλαγή βάνας | 2 |
| 17 | Αλλαγή άξονα αντλίας | 5 |  | 334 | Αλλαγή βάνας τριοδης | 2 |
| 18 | Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. | 7 |  | 335 | Αλλαγή βάσεων εξάτμισης | 2 |
| 19 | Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν | 3.5 |  | 336 | Αλλαγή βάσεων κινητήρα | 3.5 |
| 20 | Αλλαγή άξονα κινητήρα | 8.5 |  | 337 | Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού | 2 |
| 21 | Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης | 5 |  | 338 | Αλλαγή βάσεων σκελετού | 7 |
| 22 | Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή | 3.5 |  | 339 | Αλλαγή βάσεων σώματος | 7 |
| 23 | Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού | 13.5 |  | 340 | Αλλαγή βάσεων τροχών container | 17 |
| 24 | Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας Container | 20 |  | 341 | Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας | 7 |
| 25 | Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρα | 50 |  | 342 | Αλλαγή βάσης αντλίας | 27 |
| 26 | Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol | 20 |  | 343 | Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. | 30 |
| 27 | Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού | 2 |  | 344 | Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας | 7 |
| 28 | Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν | 2 |  | 345 | Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας | 8.5 |
| 29 | Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. | 10 |  | 346 | Αλλαγή βάσης μοτερ | 10 |
| 30 | Αλλαγή βάσης χειριστηρίου | 3.5 |  | 347 | Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης τζαβετας | 17 |
| 31 | Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. | 3.5 |  | 348 | Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου | 1.16 |
| 32 | Αλλαγή βραχίονα ελξης container | 7 |  | 349 | Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας | 3.5 |
| 33 | Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας | 5 |  | 350 | Αλλαγή εμβόλου αέρα | 1 |
| 34 | Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol | 10 |  | 351 | Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού | 3.5 |
| 35 | Αλλαγή γάντζου ελξης container | 7 |  | 352 | Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας | 2 |
| 36 | Αλλαγή γάντζου πόρτας | 7 |  | 353 | Αλλαγή εμβόλου γάντζου | 2 |
| 37 | Αλλαγή γλίστρας norba | 4 |  | 354 | Αλλαγή εμβόλου κτενιού | 3 |
| 38 | Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. | 2 |  | 355 | Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού | 17 |
| 39 | Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα | 3.5 |  | 356 | Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών | 17 |
| 40 | Αλλαγή γραναζιού | 5 |  | 357 | Αλλαγή εμβόλου πόρτας | 3.5 |
| 41 | Αλλαγή γραναζιού μίζας | 3.5 |  | 358 | Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου | 7 |
| 42 | Αλλαγή γωνίας τυμπάνου | 7.5 |  | 359 | Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα | 17 |
| 43 | Αλλαγή δείκτη ελαίου | 1 |  | 360 | Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου | 10 |
| 44 | Αλλαγή δέλτα | 13 |  | 361 | Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού | 10 |
| 45 | Αλλαγή διακόπτη | 1 |  | 362 | Αλλαγή εμβόλου φορείου | 14 |
| 46 | Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ | 1 |  | 363 | Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες | 33.5 |
| 47 | Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου | 2 |  | 364 | Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου | 2 |
| 48 | Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας σμα | 10 |  | 365 | Αλλαγή εμπροσθ. Μερους σκελετού | 17 |
| 49 | Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα | 2 |  | 366 | Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας | 10 |
| 50 | Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου | 2 |  | 367 | Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) | 3.5 |
| 51 | Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού | 2 |  | 368 | Αλλαγή επαφής | 2 |
| 52 | Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής | 2 |  | 369 | Αλλαγή ερταλον κουζινεττου | 0.6 |
| 53 | Αλλαγή ελαστικού ποδιάς | 0.6 |  | 370 | Αλλαγή ζύγι | 2 |
| 54 | Αλλαγή ελαστικού πόρτας | 2 |  | 371 | Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος | 0.6 |
| 55 | Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης | 2 |  | 372 | Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. | 3.5 |
| 56 | Αλλαγή ελατηρίου έλξεως | 0.5 |  | 373 | Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας | 2 |
| 57 | Αλλαγή ελατηρίου σώματος | 0.6 |  | 374 | Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. | 2 |
| 58 | Αλλαγή ελατηρίου | 2 |  | 375 | Αλλαγή θηλείας container | 14 |
| 59 | Αλλαγή καρδιάς αντλίας | 7 |  | 376 | Αλλαγή καδένας | 37 |
| 60 | Αλλαγή καρέ άξονα | 1 |  | 377 | Αλλαγή καλωδιώσεως | 8.5 |
| 61 | Αλλαγή κατανεμητή | 1 |  | 378 | Αλλαγή κάμερας | 2 |
| 62 | Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου | 7 |  | 379 | Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου | 2 |
| 63 | Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα | 33.5 |  | 380 | Αλλαγή κανονιού | 5 |
| 64 | Αλλαγή κεντρικων δοκων σώματος | 10 |  | 381 | Αλλαγή μεταλλάκτη | 2 |
| 65 | Αλλαγή κεφαλής πλυστικού | 10 |  | 382 | Αλλαγή μίζας | 2 |
| 66 | Αλλαγή κεφαλής τερματ.διακόπτη | 1 |  | 383 | Αλλαγή μισού εμπρ.τμημ.σκελ. | 33.5 |
| 67 | Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. | 2 |  | 384 | Αλλαγή μισού τυμπάνου | 60 |
| 68 | Αλλαγή κιτ χειριστηρίου | 1.5 |  | 385 | Αλλαγή μόνιτορ | 2 |
| 69 | Αλλαγή κολώνας τζαβεττας | 33.5 |  | 386 | Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού | 3 |
| 70 | Αλλαγή κολώνων container | 50 |  | 387 | Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol | 17 |
| 71 | Αλλαγή κολώνων οροφής | 17 |  | 388 | Αλλαγή μπάρας σουστών | 10 |
| 72 | Αλλαγή κολώνων πατώματος | 10 |  | 389 | Αλλαγή μπάρας τιμονιού | 7 |
| 73 | Αλλαγή κολώνων σώματος | 17 |  | 390 | Αλλαγή μπουτον | 0.16 |
| 74 | Αλλαγή κομπλερ | 10 |  | 391 | Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.χειριστ. | 1 |
| 75 | Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα | 3.5 |  | 392 | Αλλαγή μπουτονιέρας | 2 |
| 76 | Αλλαγή κουζινετου | 3.5 |  | 393 | Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν. | 2 |
| 77 | Αλλαγή κοχυλιού | 20 |  | 394 | Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. | 2 |
| 78 | Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού | 10 |  | 395 | Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού | 2 |
| 79 | Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου | 7 |  | 396 | Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα | 10 |
| 80 | Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες | 1.5 |  | 397 | Αλλαγή οδηγών προωθητήρα | 13.5 |
| 81 | Αλλαγή κρουπον | 2 |  | 398 | Αλλαγή οδηγών πατώματος | 57 |
| 82 | Αλλαγή κτενιού | 7 |  | 399 | Αλλαγή όλων των φίλτρων | 10 |
| 83 | Αλλαγή λαδιού | 0.5 |  | 400 | Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. | 14 |
| 84 | Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα | 3.5 |  | 401 | Αλλαγή ουρανού container | 83.5 |
| 85 | Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου | 3.5 |  | 402 | Αλλαγή ουρανού πρέσας | 53.5 |
| 86 | Αλλαγή λασπωτήρα | 2 |  | 403 | Αλλαγή πατώματος container | 67 |
| 87 | Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης | 3.5 |  | 404 | Αλλαγή πατώματος πρέσας | 67 |
| 88 | Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού | 2 |  | 405 | Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού | 3.5 |
| 89 | Αλλαγή λάστιχου σκελετού | 0.8 |  | 406 | Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου | 2 |
| 90 | Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου | 1 |  | 407 | Αλλαγή πηνίου | 2 |
| 91 | Αλλαγή μαχαιριού πρέσας | 27 |  | 408 | Αλλαγή πι καδένας | 30 |
| 92 | Αλλαγή μειωτή | 10 |  | 409 | Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα | 17 |
| 93 | Αλλαγή μερών τυμπάνου | 50 |  | 410 | Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας | 6 |
| 94 | Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας | 17 |  | 411 | Αλλαγή πιεζοστατη | 2 |
| 95 | Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εμβ.πορτ. | 7 |  | 412 | Αλλαγή πίνακα container | 10 |
| 96 | Αλλαγή πλαϊνών σώματος | 67 |  | 413 | Αλλαγή πιστολιου | 2 |
| 97 | Αλλαγή πλακάκιου αντλίας | 3.5 |  | 414 | Αλλαγή πλαϊνού σκάφης ανυψωτικού | 17 |
| 98 | Αλλαγή πλακέτας | 2 |  | 415 | Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου | 3.5 |
| 99 | Αλλαγή πλάτης φορείου | 23.5 |  | 416 | Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού | 5 |
| 100 | Αλλαγή πλατω | 17 |  | 417 | Αλλαγή ρουλεμάν πλατω | 3.5 |
| 101 | Αλλαγή ποδαρικού | 7 |  | 418 | Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ/ | 7 |
| 102 | Αλλαγή ποδιάς | 7 |  | 419 | Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας | 8 |
| 103 | Αλλαγή πορτάκι | 3.5 |  | 420 | Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου | 2 |
| 104 | Αλλαγή πορτάκι container | 3.5 |  | 421 | Αλλαγή ρυθμιστή | 2 |
| 105 | Αλλαγή πορτάκι container σμα | 3.5 |  | 422 | Αλλαγή σασμάν | 10 |
| 106 | Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας | 3.5 |  | 423 | Αλλαγή σιδηροσωληνα | 1 |
| 107 | Αλλαγή πόρτας | 17 |  | 424 | Αλλαγή σκαλοπατιού | 2 |
| 108 | Αλλαγή πόρτας container | 10 |  | 425 | Αλλαγή σκάφης μύλου | 3.5 |
| 109 | Αλλαγή πριζας | 2 |  | 426 | Αλλαγή σκάφης πρέσας | 20 |
| 110 | Αλλαγή προβολεα | 0.6 |  | 427 | Αλλαγή σκελετού | 17 |
| 111 | Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατς. | 2 |  | 428 | Αλλαγή σταυρού | 0.6 |
| 112 | Αλλαγή προωθητήρα | 27 |  | 429 | Αλλαγή στεγανών | 3.5 |
| 113 | Αλλαγή πύρου | 1 |  | 430 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψ. Container | 3.5 |
| 114 | Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα | 1 |  | 431 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. | 1 |
| 115 | Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. | 2 |  | 432 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ασφαλισης Container | 3.5 |
| 116 | Αλλαγή πύρων συμπλ. Container | 5 |  | 433 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γαντζου Amplirol | 3.5 |
| 117 | Αλλαγή ράουλου | 3.5 |  | 434 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου | 1 |
| 118 | Αλλαγή ράουλου container | 10 |  | 435 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. | 3 |
| 119 | Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σμα | 10 |  | 436 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας | 1 |
| 120 | Αλλαγή ράουλου παλάντζας | 5 |  | 437 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. | 7 |
| 121 | Αλλαγή ραουλοφωλιας | 5 |  | 438 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. Container | 3.5 |
| 122 | Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σμα | 17 |  | 439 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου | 10 |
| 123 | Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιαζ | 2 |  | 440 | Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου | 3.5 |
| 124 | Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου | 3.5 |  | 441 | Αλλαγή στεγανών εμβολ.γαντζου | 2 |
| 125 | Αλλαγή ρελε | 0.6 |  | 442 | Αλλαγή στεγανών υδρ.εμβ.πόρτας | 3.5 |
| 126 | Αλλαγή ρουλεμ.& γραναζ.μειωτη | 17 |  | 443 | Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. | 10 |
| 127 | Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. | 3.5 |  | 444 | Αλλαγή στεγανών Ηλεκτροβαλβιδας | 3.5 |
| 128 | Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ. | 3.5 |  | 445 | Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων | 2 |
| 129 | Αλλαγή ρουλεμάν χειρ.φορτ.-εκφ | 1 |  | 446 | Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας | 7 |
| 130 | Αλλαγή στεφανης κυλις.τυμπανου | 50 |  | 447 | Αλλαγή υδραυλικής αντλίας | 7 |
| 131 | Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ | 0.5 |  | 448 | Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα | 7 |
| 132 | Αλλαγή στοπ σουστας Αλλαγή συρομ.πόρτας | 3.5 |  | 449 | Αλλαγή φανού | 0.3 |
| 133 | Αλλαγή συρματοσχοινου | 3.5 |  | 450 | Αλλαγή φάρου | 0.3 |
| 134 | Αλλαγή συρομ.πόρτας ημιρυμ/νου | 17 |  | 451 | Αλλαγή φίλτρου | 0.3 |
| 135 | Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Container | 10 |  | 452 | Αλλαγή φίλτρου norba | 0.3 |
| 136 | Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστη | 33.5 |  | 453 | Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σμα | 2 |
| 137 | Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου | 0.5 |  | 454 | Αλλαγή φις | 1 |
| 138 | Αλλαγή σώματος | 67 |  | 455 | Αλλαγή φλάντζας | 0.3 |
| 139 | Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ | 2 |  | 456 | Αλλαγή φορείου | 33.5 |
| 140 | Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου | 2 |  | 457 | Αλλαγή φτερού | 2 |
| 141 | Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ημιρυμ/νου | 2 |  | 458 | Αλλαγή φύλλου αλουμινιου | 2 |
| 142 | Αλλαγή τάκου βαλβίδας | 2 |  | 459 | Αλλαγή φυσσουνακι αέρος | 0.6 |
| 143 | Αλλαγή ταχυσυνδεσμων | 1 |  | 460 | Αλλαγή χειριστηρίου | 5 |
| 144 | Αλλαγή τερματικού διακόπτη | 2 |  | 461 | Αλλαγή χερούλι εργατών | 0.6 |
| 145 | Αλλαγή τζαβεττας | 5 |  | 462 | Αλλαγή χωνιού | 1 |
| 146 | Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας | 10 |  | 463 | Αλλαγή ψευδοπλαισιου | 33.5 |
| 147 | Αλλαγή τμημ. Οροφής | 17 |  | 464 | Αλλαγή ψυκτροθηκης | 0.6 |
| 148 | Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος | 17 |  | 465 | Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας | 17 |
| 149 | Αλλαγή τμήματος πόρτας | 13.5 |  | 466 | Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. | 0.6 |
| 150 | Αλλαγή τμήματος σκάφης | 13.5 |  | 467 | Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. | 3.5 |
| 151 | Αλλαγή τμήματος σώματος | 17 |  | 468 | Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας | 3.5 |
| 152 | Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. | 7 |  | 469 | Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ | 2 |
| 153 | Αλλαγή τούμπο εμβόλου | 7 |  | 470 | Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. | 13.5 |
| 154 | Αλλαγή τρoχού container | 3.5 |  | 471 | Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. | 4.5 |
| 155 | Αλλαγή τραβέρσας πόρτας | 5 |  | 472 | Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. | 5 |
| 156 | Αλλαγή τραβέρσας σκάφης | 5 |  | 473 | Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ | 10 |
| 157 | Αλλαγή τραβέρσας σώματος container | 13.5 |  | 474 | Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. | 2 |
| 158 | Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. | 1 |  | 475 | Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα | 3.5 |
| 159 | Αλλαγή τσιμουχών ράουλου | 1 |  | 476 | Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού | 2 |
| 160 | Αλλαγή τυμπάνου | 33.5 |  | 477 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. | 3.5 |
| 161 | Αλλαγή υδρ. | 3.5 |  | 478 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont | 10 |
| 162 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container | 3.5 |  | 479 | Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου | 5 |
| 163 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. | 2 |  | 480 | Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας | 1 |
| 164 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ασφαλισης Container | 7 |  | 481 | Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου | 10 |
| 165 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου | 5 |  | 482 | Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας | 3.5 |
| 166 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου | 2 |  | 483 | Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν | 3.5 |
| 167 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου Amplirol | 7 |  | 484 | Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού | 10 |
| 168 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου | 0.6 |  | 485 | Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου | 3.5 |
| 169 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού | 5 |  | 486 | Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας | 3.5 |
| 170 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Περιστρ. | 2 |  | 487 | Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα | 10 |
| 171 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας | 5 |  | 488 | Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης | 17 |
| 172 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. | 8.5 |  | 489 | Αποσυνδ.-επαν. Φορείου | 27 |
| 173 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol | 7 |  | 490 | Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιεσ. | 27 |
| 174 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Container | 7 |  | 491 | Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου | 3.5 |
| 175 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου | 12 |  | 492 | Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων | 10 |
| 176 | Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου | 8.5 |  | 493 | Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. | 17 |
| 177 | Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ | 1 |  | 494 | Αποσύνδεση πλυστικού | 3.5 |
| 178 | Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου | 5 |  | 495 | Βαφή container | 67 |
| 179 | Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας | 3.5 |  | 496 | Βαφή απορ/ρου | 67 |
| 180 | Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού | 20 |  | 497 | Βαφή πόρτας | 3.5 |
| 181 | Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη | 3.5 |  | 498 | Βαφή υπερκατασκευής | 50 |
| 182 | Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. | 2 |  | 499 | Γενικό service κινητήρα hatz | 10 |
| 183 | Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας | 2 |  | 500 | Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου | 2 |
| 184 | Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ | 3.5 |  | 501 | Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού | 1 |
| 185 | Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου | 7 |  | 502 | Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας | 1 |
| 186 | Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας | 17 |  | 503 | Έλεγχος διαρροών | 1 |
| 187 | Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. | 7 |  | 504 | Έλεγχος εμβολών πόρτας | 1 |
| 188 | Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα | 33.5 |  | 505 | Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος | 1 |
| 189 | Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα Κινητήρα | 13.5 |  | 506 | Έλεγχος κομπρεσέρ Έλεγχος λειτουργ. συμπιεστή σμα | 1 |
| 190 | Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου | 0.6 |  | 507 | Έλεγχος πιέσεων | 1 |
| 191 | Έλεγχος υδραυλικός ς.μ.α. | 3.5 |  | 508 | Έλεγχος πιέσεων σμα | 3.5 |
| 192 | Έλεγχος ψευδοπλαισιου | 3.5 |  | 509 | Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου | 0.6 |
| 193 | Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού | 2 |  | 510 | Έλεγχος ραουλων | 0.6 |
| 194 | Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας | 7 |  | 511 | Έλεγχος σασμάν | 1 |
| 195 | Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ.πόρτας | 3.5 |  | 512 | Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας | 0.6 |
| 196 | Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. | 7 |  | 513 | Έλεγχος υδραυλ. | 0.6 |
| 197 | Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου | 10 |  | 514 | Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας | 13.5 |
| 198 | Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωμ.πρεσσας | 2 |  | 515 | Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης | 10 |
| 199 | Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου | 5 |  | 516 | Ενίσχυση πλαισίου | 17 |
| 200 | Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου | 3 |  | 517 | Ενίσχυση πλάτης φορείου | 57 |
| 201 | Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας | 3.5 |  | 518 | Ενίσχυση ποδιάς | 1 |
| 202 | Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν. | 2 |  | 519 | Ενίσχυση πόρτας | 7 |
| 203 | Ενίσχυση γέφυρας | 17 |  | 520 | Ενίσχυση προωθητήρα | 17 |
| 204 | Ενίσχυση δέλτα | 10 |  | 521 | Ενίσχυση πυρρών συμπλέξης Container | 7 |
| 205 | Ενίσχυση δεξαμενής νερού | 1 |  | 522 | Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης | 10 |
| 206 | Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. | 10 |  | 523 | Ενίσχυση ραουλοφωλιάς | 17 |
| 207 | Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου | 27 |  | 524 | Ενίσχυση σασσι container | 27 |
| 208 | Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού | 7 |  | 525 | Ενίσχυση σκάφης | 17 |
| 209 | Ενίσχυση κολώνας σώματος | 10 |  | 526 | Ενίσχυση σώματος πρέσας | 27 |
| 210 | Ενίσχυση κολώνων πόρτας | 5 |  | 527 | Ενίσχυση τζαβέτας | 3.5 |
| 211 | Ενίσχυση κοχυλιού | 17 |  | 528 | Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας | 17 |
| 212 | Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού | 7 |  | 529 | Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης | 17 |
| 213 | Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου | 13.5 |  | 530 | Ενίσχυση τυμπάνου | 30 |
| 214 | Ενίσχυση μαχαιριού | 20 |  | 531 | Ενίσχυση φορείου container | 3.5 |
| 215 | Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα | 13.5 |  | 532 | Ενίσχυση φορείου ς.μ.α. | 33.5 |
| 216 | Ενίσχυση ορθοστάτη | 27 |  | 533 | Ενίσχυση φτερού | 0.6 |
| 217 | Ενίσχυση οροφής σωματ.πρεσσας | 20 |  | 534 | Ενίσχυση φωλιάς γάντζου | 2 |
| 218 | Ενίσχυση πατώματος | 27 |  | 535 | Ενίσχυση ψευδοπλαισίου | 5 |
| 219 | Ενίσχυση πετάλου | 7 |  | 536 | Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol | 17 |
| 220 | Ενίσχυση πι καδένας συγκρ.container | 17 |  | 537 | Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol | 7 |
| 221 | Επισκευή γάντζου έλξης cont. | 50 |  | 538 | Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου | 40 |
| 222 | Επισκευή δελτα | 3.5 |  | 539 | Επανατοποθέτηση πρέσας σμα | 133.5 |
| 223 | Επισκευή διαρροης εμβολ.μαχαιριού | 3.5 |  | 540 | Επιβράχυνση πλαισίου | 50 |
| 224 | Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης | 2.5 |  | 541 | Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων | 7 |
| 225 | Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας | 7 |  | 542 | Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού | 27 |
| 226 | Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωματος | 7 |  | 543 | Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης | 3.5 |
| 227 | Επισκευή δισκου | 7 |  | 544 | Επισκευή άρθρωσης | 3.5 |
| 228 | Επισκευή δοχειου λαδιού | 3.5 |  | 545 | Επισκευή βάσεων τροχών container | 10 |
| 229 | Επισκευή εμβόλου ανατρ. | 7 |  | 546 | Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου | 10 |
| 230 | Επισκευή εμβόλου ανυψ. Container | 7 |  | 547 | Επισκευή βάσης ράουλου έλξης | 10 |
| 231 | Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού | 1 |  | 548 | Επισκευή βραχίονα | 17 |
| 232 | Επισκευή εμβόλου ασφαλισης Container | 7 |  | 549 | Επισκευή οδηγών γλιστρων | 43.5 |
| 233 | Επισκευή εμβόλου βελονιου | 3.5 |  | 550 | Επισκευή οδηγών προσεγγισης Container | 33.5 |
| 234 | Επισκευή εμβόλου γαντζου | 3.5 |  | 551 | Επισκευή ουρανου container | 33.5 |
| 235 | Επισκευή εμβόλου κουβουκλιου | 3.5 |  | 552 | Επισκευή πατώματος | 50 |
| 236 | Επισκευή εμβόλου μαχαιριού | 8.5 |  | 553 | Επισκευή πενταλ | 3.5 |
| 237 | Επισκευή εμβόλου περιστροφης | 7 |  | 554 | Επισκευή πλαισίου container | 17 |
| 238 | Επισκευή εμβόλου πόρτας | 5 |  | 555 | Επισκευή ποδιάς | 3.5 |
| 239 | Επισκευή εμβόλου προωθητήρα | 17 |  | 556 | Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου | 10 |
| 240 | Επισκευή εμβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol | 3.5 |  | 557 | Επισκευή πόρτας οχηματος | 17 |
| 241 | Επισκευή εμβόλου φορείου | 5 |  | 558 | Επισκευή προωθητήρα | 50 |
| 242 | Επισκευή εμβόλου χτενιου | 3.5 |  | 559 | Επισκευή ράουλου | 3.5 |
| 243 | Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωματος | 3.5 |  | 560 | Επισκευή ραουλοφωλιας | 3.5 |
| 244 | Επισκευή θηλειας ελξης container | 10 |  | 561 | Επισκευή σασμάν | 8.5 |
| 245 | Επισκευή κοντρας διαφορικου | 2 |  | 562 | Επισκευή σκαλοπατιού | 2 |
| 246 | Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης | 2 |  | 563 | Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των | 7 |
| 247 | Επισκευή μαχαιριού | 50 |  | 564 | Επισκευή σκελετού | 10 |
| 248 | Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού | 10 |  | 565 | Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν. | 10 |
| 249 | Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα | 1 |  | 566 | Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας | 17 |
| 250 | Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ.σουστων | 5 |  | 567 | Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης | 10 |
| 251 | Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου | 13.5 |  | 568 | Επισκευή τηλεχειριστηριου | 2 |
| 252 | Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol | 10 |  | 569 | Επισκευή υδραυλικης αντλίας | 3.5 |
| 253 | Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού | 2 |  | 570 | Επισκευή υδραυλικού κινητήρα | 3.5 |
| 254 | Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. | 10 |  | 571 | Επισκευή υδραυλικού κυκλωματος | 3.5 |
| 255 | Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σμα | 33.5 |  | 572 | Επισκευή φορείου | 10 |
| 256 | Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container | 17 |  | 573 | Επισκευή φορείου σμα | 67 |
| 257 | Ευθυγρ/ση γωνιας τυμπανου | 10 |  | 574 | Επισκευή χειριστηρίου | 2 |
| 258 | Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου | 17 |  | 575 | Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν. | 7 |
| 259 | Ευθυγρ/ση κρεμάστρας | 3.5 |  | 576 | Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού | 5 |
| 260 | Ευθυγρ/ση μασιφ | 17 |  | 577 | Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ | 5 |
| 261 | Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού | 1 |  | 578 | Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ. | 1 |
| 262 | Ευθυγρ/ση οδηγών μικρης πόρτας Container | 10 |  | 579 | Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα | 17 |
| 263 | Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα | 17 |  | 580 | Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος | 5 |
| 264 | Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας | 3.5 |  | 581 | Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα | 3.5 |
| 265 | Ευθυγρ/ση πλαισίου container | 17 |  | 582 | Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι | 3.5 |
| 266 | Ευθυγρ/ση ποδιάς | 1 |  | 583 | Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. | 17 |
| 267 | Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ημιρυμουλκουμενου | 17 |  | 584 | Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως | 17 |
| 268 | Ευθυγρ/ση πόρτας | 7 |  | 585 | Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ | 17 |
| 269 | Ευθυγρ/ση πόρτας container | 17 |  | 586 | Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων | 17 |
| 270 | Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής | 2 |  | 587 | Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα στεφ.κυλ.τυμ | 60 |
| 271 | Ευθυγρ/ση πύρων σύμπλεξης Container | 10 |  | 588 | Ηλεκτρολογικές εργασίες σμα | 17 |
| 272 | Ευθυγρ/ση σασσι | 17 |  | 589 | Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας | 3.5 |
| 273 | Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού | 1 |  | 590 | Καθαρισμός βαλβίδων | 2 |
| 274 | Ευθυγρ/ση σώματος | 50 |  | 591 | Καθαρισμός ραουλων φορείου σμα | 30 |
| 275 | Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου | 3.5 |  | 592 | Λίπανση κινούμενων μερών | 0.6 |
| 276 | Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού | 3.5 |  | 593 | Λίπανση πρέσας σμα | 3.5 |
| 277 | Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ | 3.5 |  | 594 | Μετατροπή βάσεως αντλίας | 3.5 |
| 278 | Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλετου | 3.5 |  | 595 | Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. | 2 |
| 279 | Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου | 5 |  | 596 | Ρεγουλάρισμα ραουλων | 2 |
| 280 | Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας | 2 |  | 597 | Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα | 1 |
| 281 | Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωματ. | 1 |  | 598 | Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού | 1 |
| 282 | Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. | 1.5 |  | 599 | Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού | 1 |
| 283 | Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. | 7 |  | 600 | Ρύθμιση πιέσεων | 0.6 |
| 284 | Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου | 3.5 |  | 601 | Ρύθμιση πόρτας | 0.6 |
| 285 | Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας | 5 |  | 602 | Ρύθμιση ραουλων | 2 |
| 286 | Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα | 3.5 |  | 603 | Ρύθμιση σκαλοπατιού | 1 |
| 287 | Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου | 1 |  | 604 | Ρύθμιση υδρ.κινητήρα | 1 |
| 288 | Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container | 10 |  | 605 | Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. | 1 |
| 289 | Συγκόλληση γέφυρας | 17 |  | 606 | Στήριξη βάσεων δέλτα | 3.5 |
| 290 | Συγκόλληση δέλτα | 3.5 |  | 607 | Συγκόλληση πλαισίου | 10 |
| 291 | Συγκόλληση δοχείου λαδιού | 3.5 |  | 608 | Συγκόλληση ποδιάς | 2 |
| 292 | Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. | 1 |  | 609 | Συγκόλληση πόρτας | 10 |
| 293 | Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού | 2 |  | 610 | Συγκόλληση πόρτας ανατροπής | 3.5 |
| 294 | Συγκόλληση εμβόλου φορείου | 2 |  | 611 | Συγκόλληση προωθητήρα | 10 |
| 295 | Συγκόλληση -ενισχ.βάσης μικρ.ράουλου | 1 |  | 612 | Συγκόλληση ραουλοφωλιας | 7 |
| 296 | Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. | 7 |  | 613 | Συγκόλληση σκαλοπατιού | 0.5 |
| 297 | Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού | 10 |  | 614 | Συγκόλληση σκάφης | 1 |
| 298 | Συγκόλληση κολώνας | 10 |  | 615 | Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως | 27 |
| 299 | Συγκόλληση κολώνων πόρτας | 3.5 |  | 616 | Συγκόλληση σώματος | 27 |
| 300 | Συγκόλληση κοχυλιού | 3.5 |  | 617 | Συγκόλληση τραβέρσας | 7 |
| 301 | Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. | 3.5 |  | 618 | Συγκόλληση τυμπάνου | 23.5 |
| 302 | Συγκόλληση κτενιού | 2 |  | 619 | Συγκόλληση φτερών | 1 |
| 303 | Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ | 18.5 |  | 620 | Συγκόλληση ψευδοπλαισίου | 3.5 |
| 304 | Συγκόλληση μασίφ | 18.5 |  | 621 | Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου | 3.5 |
| 305 | Συγκόλληση μαχαιριού | 10 |  | 622 | Σύσφιξη ραουλων | 2 |
| 306 | Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού | 3.5 |  | 623 | Τοποθέτηση inventer | 17 |
| 307 | Συγκόλληση άκρου φορείου | 10 |  | 624 | Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού | 37 |
| 308 | Συγκόλληση αναστολέων σώματος | 1 |  | 625 | Τοποθέτηση γλιστρών κάδων | 17 |
| 309 | Συγκόλληση ανυψωτικού | 1 |  | 626 | Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος | 17 |
| 310 | Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού | 7 |  | 627 | Τοποθέτηση μάσκας φορείου | 10 |
| 311 | Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ | 10 |  | 628 | Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης | 1 |
| 312 | Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. | 2 |  | 629 | Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών | 27 |
| 313 | Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου πόρτας | 2 |  | 630 | Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος | 17 |
| 314 | Συγκόλληση ορθοστάτη | 13.5 |  | 631 | Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών | 17 |
| 315 | Συγκόλληση πατώματος | 3.5 |  | 632 | Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας | 1 |
| 316 | Συγκόλληση πελμάτων στηρ.container | 7 |  | 633 | Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου | 3.5 |
| 317 | Συγκόλληση πετάλου | 17 |  | 634 | Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου | 7 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ανυψωτικών μηχανημάτων |
| α/α | Εργασία | Ώρες |  | α/α | Εργασία | Ώρες |
| 1 | Απλό service ανυψωτικού (βάσης-κορμού-βραχίονα) | 4 |  | 10 | Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση | 4 |
| 2 | Επισκευή καλαθιού | 6 |  | 11 | Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα | 2 |
| 3 | Επισκευή συστήματος ασφάλισης | 3 |  | 12 | Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής | 5 |
| 4 | Επισκευή βαρούλκου | 3 |  | 13 | Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα | 16 |
| 5 | Επισκευή τροχαλίας | 3 |  | 14 | Τοποθέτηση ασφαλιστικούυπέρβαρου | 11 |
| 6 | Επισκευή ράουλου | 3 |  | 15 | Επισκευή SOS emergency | 7 |
| 7 | Αντικατάσταση μαρκουτσιού | 1 |  | 16 | Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος | 12 |
| 8 | Έλεγχος χειριστηρίων | 3 |  | 17 | Service | 2 |
| 9 | Έλεγχος βαλβίδας | 1 |  | 18 | Επισκευή διαρροών | 4 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ |
| --- |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μηχανικού Σαρώθρου |
| α/α | Εργασία | Ώρες |  | α/α | Εργασία | Ώρες |
| 1 | Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα). | 3 |  | 23 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος ψεκασμού ύδατος. | 1 |
| 2 | Αλλαγή κεντρικής σκούπας και ρύθμισης αυτής. | 1.5 |  | 24 | Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήματος. | 1 |
| 3 | Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και ρύθμισης αυτής. | 1 |  | 25 | Αντικατάσταση παρεμβύσματος πόρτας κάδου. | 5 |
| 4 | Γενικό service ήτοι: α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής, β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου αέρα και των δυο κινητήρων, γ) έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, ιμάντων, βαλβολίνων σασμάν και διαφορικού, έλεγχος και ρύθμισης συστήματος σάρωσης. | 6 |  | 26 | Αντικατάσταση παρεμβύσματος χώρου κινητήρα. | 5 |
| 5 | Επισκευή του συμπλέκτη με εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασμάν και την αλλαγή των αντλιών του συμπλέκτη. | 15 |  | 27 | Αντικατάσταση παρεμβύσματος τουρμπίνας. | 3 |
| 6 | Επισκευή του υδραυλικού μετατροπέα του σαρώθρου. | 16 |  | 28 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση μπλοκ ηλεκτροβαλβιδων υδραυλικού συστήματος. | 29 |
| 7 | Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήματος μετάδοσης κίνησης τουρμπίνας. | 25 |  | 29 | Αντικατάσταση μεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριμμάτων. | 18 |
| 8 | Αντικατάσταση συρματόσκοινου πλαϊνής σκούπας. | 2 |  | 30 | Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης στο εσωτερικό του κάδου απορριμμάτων. | 15 |
| 9 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας. | 4 |  | 31 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση συστήματος φίλτρων ψεκασμού ύδατος. | 6 |
| 10 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας. | 6 |  | 32 | Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήματος σάρωσης. | 1 |
| 11 | Αντικατάσταση ψυγείου συστήματος ψύξεως βοηθητικού κινητήρα. | 7 |  | 33 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση και καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου. | 6 |
| 12 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας ύδατος συστήματος ψεκασμού. | 6 |  | 34 | Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. | 3 |
| 13 | Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήματος σάρωσης. | 9 |  | 35 | Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριμμάτων. | 9 |
| 14 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα πλαϊνής σκούπας. | 6 |  | 36 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πόρτας κάδου απορριμμάτων και ρύθμιση αυτής. | 43 |
| 15 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας. | 6 |  | 37 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κεντρικού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. | 43 |
| 16 | Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. | 1 |  | 38 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κελύφους τουρμπίνας αναρρόφησης. | 15 |
| 17 | Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). | 3 |  | 39 | Επισκευή κάδου απορριμμάτων με αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων αυτού. | 200 |
| 18 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης ύδατος. | 29 |  | 40 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. | 43 |
| 19 | Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων, επανατοποθέτηση και ρύθμιση αυτής. | 8 |  | 41 | Αντικατάσταση συστήματος χοάνης αναρρόφησης. | 5 |
| 20 | Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. | 3 |  | 42 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος ανατροπής κάδου. | 29 |
| 21 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήματος. | 1 |  | 43 | Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου. | 15 |
| 22 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος αέρος. | 1 |  | 44 | Εξαγωγή – επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισμός δεξαμενής νερού | 3 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Δ |
| --- |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οργάνων ελέγχου Ταχύτητας |
| α/α | Εργασία | Ώρες |  | α/α | Εργασία | Ώρες |
| 1 | Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου | 1 |  | 10 | Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου | 0.5 |
| 2 | Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου | 1 |  | 11 | Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητας (βελόνη) | 0.5 |
| 3 | Αντικατάσταση ωρολογιού ηλεκτρονικού ταχογράφου | 0.5 |  | 12 | Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης | 0.5 |
| 4 | Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου | 0.5 |  | 13 | Εργασία αντικατάστασης πλακέτας ηλεκτρονικού ταχογράφου | 0.5 |
| 5 | Επισκευή χιλιομετρητή | 0.5 |  | 14 | Έλεγχος δότη ταχογράφου kitas | 0.5 |
| 6 | Αντικατάσταση μπαταρίας VDO | 0.5 |  | 15 | Εργασίας αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου | 0.5 |
| 7 | Σφράγισμα-πιστοποιητικό ταχογράφου | 1 |  | 16 | Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής | 0.5 |
| 8 | Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού ταχογράφου με HTC | 0.5 |  | 17 | Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου | 0.5 |
| 9 | Έλεγχος επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου | 0.5 |  | 18 | Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων εργασίας | 0.5 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Ε |
| --- |
| ΠΛΥΣΙΜΟ- ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ |
| α/α | Εργασία | Ώρες |  | α/α | Εργασία | Ώρες |
| 1 | Πλύσιμο-γρασάρισμα απορριμματοφόρου | 1.39 |  | 5 | Πλύσιμο αυτοκινήτου < 3.5t | 0.83 |
| 2 | Πλύσιμο-γρασάρισμα φορτηγού > 3.5 t | 1.39 |  | 6 | Πλύσιμο-γρασάρισμα συρμού μεταφοράς-συμπίεσης | 1.81 |
| 3 | Πλύσιμο κάδου απορριμματοφόρου | 0.56 |  | 7 | Πλύσιμο-γρασάρισμα Μηχανήματος έργου (JCB, grader) | 1.67 |
| 4 | Πλύσιμο μηχανής | 0.42 |  | 8 | Πλύσιμο-γρασάρισμα γερανοφόρου οχήματος | 1.39 |